# Text boxes

АНТИГОЛОЛЕДНЫЙ РЕАГЕНТ

ANTI ICE

LEO

- Описание продукта:

Высокоэффективное средство для борьбы с зимней гололедицей на автомагистралях, городских и поселковых улицах, тротуарах, спортивных площадках, аэродромах и др. местах, где существует вероятность образования ледяных и снеговых накатов.

- Рекомендации по применению:

- Перед началом обработки отчистить площадку от рыхлого снега. Реагент распределить равномерно на обледеневшую поверхность. Уборку растопленной массы можно начать через несколько минут, в зависимости от толщины ледяного покрова или снежного наката. При обработке автодорог использовать специальные разбрасывающие устройства.

| Основные характеристики: |
| --- |
| Расход при температуре от +5°С до 0°С | 60г |
| Расход при температуре от -0°С до -10°С | 120г |
| Расход при температуре от -10°С до -20°С | 250г |

- Срок хранения:

- Гарантированный срок хранения 5 лет с даты производства.

- Состав:

Хлористый натрий, ингибитор коррозии, биофильные добавки.

- Меры предосторожности:

Рекомендуется применение рабочих перчаток. При попадании реагента на слизистые оболочки, кожный покров – промыть тёплой водой