| ООО «Станкоцентр» |
| --- |
|  | СТАНКИ ДЛЯ ДЕРЕВО - И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 454074 г. Челябинск, ул. Сормовская, 17, офис 4 т/факс (351)772-83-66, приемная 772-83-57, магазин 772-17-17 Режим работы: с пн. по четв.с 8-15 до 17-00, пят.с 8-15 до 15-45 www.stanok-74.ru E-mail: stanko-center@rambler.ru |
| ОПОРА РОЛИКОВАЯ MRT-2000 (52000120) |
| Роликовый стол МРТ-2000 представляет собой комплектующий элемент, используемой при работе на ленточнопильных станках с тяжелыми заготовками большой длины. Конструкция имеет четыре опоры, обеспечивающие столу прочность и хорошую устойчивость. Стол оборудован регулируемыми по высоте опорами, в диапазоне 650-1000 мм. Роликовый стол МРТ-2000 способен обслуживать металлические заготовки, максимальным весом до 400 кг. Оснастка позволяет при технологической обработке заготовок большой длины осуществить состыковку с дополнительными, однотипными секциями. Стол имеет 7 роликов диаметром 60 мм, длиной 360 мм. Длина оснастки составляет 1950 мм, ширина 450 мм. Вес всей конструкции составляет 40 кг. |
|  | Описание: Для работы с длинными и тяжёлыми заготовками Устойчивая конструкция из специального профиля Регулировка по высоте Возможность стыковки нескольких секций |
| Технические характеристики: |
| Грузоподъёмность, кг | 400 |
| Регулировка по высоте, мм | 650 - 1000 |
| Длина стола, мм | 1950 |
| Ширина стола, мм | 450 |
| Размер роликов, мм | Ø 60 х 360 |
| Количество роликов | 7 шт. |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В), мм | 203 х 48 х 21 |
| Масса, кг | 40 / 44 |

Гарантия 12 месяцев.