| ООО «Станкоцентр» |
| --- |
|  | СТАНКИ ДЛЯ ДЕРЕВО - И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 454074 г. Челябинск, ул. Сормовская, 17, офис 4 т/факс (351)772-83-66, приемная 772-83-57, отдел продаж 772-17-17 Режим работы: с пн. по четв.с 8-15 до 17-00, пят.с 8-15 до 15-45 www.stanok-74.ru E-mail: pila74@bk.ru |
| РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК КОРВЕТ-27 |
| Рейсмусовый станок "Корвет-27" с цифровым индикатором контроля, предназначен для строгания заготовок из дерева до заданных размеров. Станок оснащен двумя скоростями автоматической подачи. Для стабильной работы есть фиксаторы положения высоты. Рабочие столы с двумя удлинителями с роликами, а также ролики для возврата заготовки. Рейсмус подключают к пылеотсосу для сбора стружки благодаря патрубку. Станок оснащен рукояткой для транспортировки. |
|  | Комплектация: рейсмусовая машина, патрубок пылеотвода, рукоятка подъема, калибр для установки ножей, ручка фиксации подъема, крепеж для сборки, руководство по эксплуатации. |
| Технические характеристики: |
| Ном.потребляемая мощность двигателя, Вт | 1800 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Тип электродвигателя | коллекторный |
| Передача | ременная |
| Строгание | одностороннее |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин | 9000 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин | 4 и 6 |
| Число скоростей | 2 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 150 |
| Минимальная толщина заготовки, мм | 5 |
| Максимальная ширина заготовки мм | 330 |
| Макс.глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Количество ножей на рабочем валу, шт. | 2 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 48 |
| Рабочий стол, мм | 330 х 285 |
| Рабочий стол с удлинителями, мм | 362 х 679 |
| Патрубок для пылеотвода, мм | 64/102 |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 32х38 |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 650 х 415 х 530 |
| Масса нетто/брутто, кг | 40 / 43 |

## Гарантия 1 год.

## Вам может понадобится:

| 19434 | Комплект ножей строгальных 332 х 18,2 х 3,2 (2 шт.), зав.артикул 25547 |
| --- | --- |
| 20571 | Ремень, зав.артикул 56871 |

## ЗИП, согласно деталировки станка (под заказ):

| 19198 | Корвет-27 защита теловая, зав.артикул 152474 | № 180 |
| --- | --- | --- |
| 21191 | Корвет-27 кожух двигателя, зав.артикул 152456 | № 162 |
| 18894 | Корвет-27 шестерня 52Т, зав.артикул 152327 | № 33 |
| 18893 | Корвет-27 шестерня 57Т, зав.артикул 152325 | № 31 |
| 21517 | Корвет-27 щетка угольная (2 шт.) 18 х 7х 17 мм, зав.артикул 152454 | № 160 |